## Slide 1
Begreber, der anvendes
i forbindelse med
miljøvurdering
HTX Viby - Teknologi
Michael Bach
Miljøvurdering

## Slide 2
Menneskelig aktivitet og miljøet
Menneskers aktiviteter kan i miljømæssig henseende påvirke
Det ydre miljø
Naturressourcer
Arbejdsmiljø
Miljøvurdering
Begreber
HTX Viby - Teknologi
Michael Bach

## Slide 3
Forureningskilde
Menneskelig aktivitet, der påvirker det ydre miljø, f.eks:
Forbrænding af fossilt brændstof – kul, olie og gas
(CO2, SO2, CO, NOX, støv, sod, .…)
Afbrænding af affald
(CH4, HCFC22, tungmetaller, dioxiner, ….)
Anvendelse af kemiske hjælpestoffer i industrien
(organiske opløsningsmidler, smøremidler, trykfarver, farvestoffer, malinger, …)
Affaldsdeponi
Anvendelse af gødning og sprøjtemidler
……….
HTX Viby - Teknologi
Michael Bach
Miljøvurdering
Begreber

## Slide 4
Miljøeffekten (på det ydre miljø)
Påvirkning af miljøet, så man kan observere / måle en forandring:
Drivhuseffekt
Udledte gasser begrænser varmeudstråling fra jorden:
Global opvarmning, klimaskift, ekstremt vejr, vandstandsøgning.
Ozonnedbrydning
Carbonforbindelser med fluor, klor og brom forskyder ligevægten i dannelse og nedbrydning af atmosfærens ozonlag:
Større mængde ultraviolet stråling når jordoverfladen. Øget risiko for hudkræft.
Smogdannelse
Forureningsgasser, der oxiderer og opsuger luftens vanddamp, så der dannes en dis:
Giver luftvejssygdomme hos mennesker og dyr.
Forsuring
SO2 og NOX danner sammen med vanddamp svovlsyre og salpersyre:
Gør jorden mere sur og påvirker plantevækst, nedbryder bygninger og metaller.
Næringssaltbelastning
Udvaskning fra marker og udledning fra rensningsanlæg tilfører nitrogen- og fosforforbindelser til grundvand og vandmiljø:
Forøget algevækst og dannelse af svovlbrinte påvirker øvrigt dyre- og planteliv. Iltsvind.
Toksicitet / giftvirkning
Tilførsel fra mange forureningskilder af kemiske stoffer med giftvirkning på mennesker, dyr og planter:
Mange er vanskeligt nedbrydelige og ophobes i levende organismer til giftige koncentrationer.
Miljøvurdering
Begreber
HTX Viby - Teknologi
Michael Bach

## Slide 5
Effekternes rækkevidde
Globale effekter
Drivhuseffekt, nedbrydning af ozonlag
Regionale effekter
Smog, forsuring, næringssaltbelastning, giftpåvirkninger
Lokale effekter
Giftpåvirkning af natur, giftpåvirkning af mennesker, arbejdsmiljø
Miljøvurdering
Begreber
HTX Viby - Teknologi
Michael Bach

## Slide 6
Naturressourcer
Fornybare ressourcer
F.eks. træ, vand
Ikke-fornybare ressourcer
Fossile brændstoffer, metaller
Genindvinding
Når en ressource kan sorteres fra og helt eller delvist genanvendes
Miljøvurdering
Begreber
HTX Viby - Teknologi
Michael Bach

## Slide 7
Reserven
Den mængde af en ressource, som kan udvindes fra kendte forekomster med kendte teknikker
Forsyningshorisont
Tiden indtil en reserve er opbrugt med nuværende forbrug
Knap ressource
Kort forsyningshorisont: Knap ressource
Miljøvurdering
Begreber
mPR: milli-Person-Reserve
af den mængde af en given ressource, der var tilbage
(med kendte ressourcer og kendte udvindingsmetoder)
til hver person på kloden og dennes efterkommere i 1990
Naturressourcer
HTX Viby - Teknologi
Michael Bach

## Slide 8
Arbejdsmiljø
Ensidigt gentaget arbejde
Støj
Løft
Kemi
Ulykker
Arbejdsskader
Begreber
Miljøvurdering
HTX Viby - Teknologi
Michael Bach

## Slide 9
Godskrivning
Spildvarme fra f.eks. maskiner reducerer energiforbrug til opvarmning
Affaldsforbrænding udnyttes til el- og varmeproduktion
Materialer faktisk genbruges (ikke nok, at de teoretisk kan genbruges)
Energi- og ressourceforbrug kan indgå med negativt fortegn (altså fratrækkes)
i miljøregnskabet f.eks. når:
Begreber
Miljøvurdering
HTX Viby - Teknologi
Michael Bach

## Slide 10
Når der skal sammenlignes ….
Begreber
Miljøvurdering
Referenceprodukt / referencesituation
En miljøvurdering har oftest til formål at afgøre, hvordan et givet produkt / en given situation kan vurderes i forhold til et referenceprodukt / en reference situation.
Funktion / ydelse
Produkter udfører en funktion, en service leverer en ydelse.
Det er helt afgørende, at det er ens funktioner / ydelser, der sammenlignes
Funktionel enhed
Derudover skal man sikre, at det er samme enhed af en funktion / en ydelse, der sammenlignes. Det skal være samme kvantitet med samme varighed i samme kvalitet.
HTX Viby - Teknologi
Michael Bach